# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΡΟΣ Α’ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) , CPV 38221000-0

Προδιαγραφές  GIS λογισμικών και ειδικών εφαρμογών RISK

| Γενικές Απαιτήσεις |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ /ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Να δοθεί εγγύηση και τεχνική υποστήριξη διάρκειας τριών (3) ετών από την παράδοση των λογισμικών. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος να παρέχονται δωρεάν και να εγκαθίστανται όλες οι νέες εκδόσεις, fixes & enhancements με κατ΄ελάχιστο τρείς (3) ώρες παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να πραγματοποιηθεί κατ’ ελάχιστο 3 ήμερη 6ωρη εκπαίδευση στους χώρους του ΚΕΜΕΑ για 5 χρήστες για τα λογισμικά GIS και τις ειδικές εφαρμογές RISK που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της προμήθειας | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Όλα τα Λογισμικά θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία στο χώρο και τα μηχανήματα που θα υποδειχθούν από το ΚΕΜΕΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Όλες οι απαντήσεις και συναφή έγγραφα να δοθούν στην ελληνική γλώσσα, εκτός τεχνικών φυλλαδίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να παρουσιαστεί σε μορφή Gantt το χρονοδιάγραμμα εργασιών και παραδοτέων στην διαγωνιστική διαδικασία. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | H πρώτη εγκατάσταση και παράδοση των ειδικών εφαρμογών RISK για έλεγχο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 70 ημερών από τη συμβασιοποίηση και η παράδοση των ελεγμένων τελικών εκδόσεων των λογισμικών εντός 30 ημερών από την πρώτη εγκατάσταση (100 ημερολογιακών ημερών από τη συμβασιοποίηση). | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | H εγκατάσταση των Λογισμικών GIS θα πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την συμβασιοποίηση. | ΝΑΙ |  |  |

ΕΙΔΟΣ 1: GIS Ειδική Εφαρμογή εκτίμησης Επικινδυνότητας (RISK)

Ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής  εκτίμησης επικινδυνότητας σε ενιαία πλατφόρμα GIS.

| ΕΙΔΟΣ 1: Προδιαγραφές της GIS ειδικής εφαρμογής εκτίμησης Επικινδυνότητας (RISK) |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ /ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Να είναι ανεπτυγμένη πάνω στην πλατφόρμα Γενικών Λογισμικών Desktop GIS (Standard & Advanced) με τα παρεχόμενα από αυτήν εργαλεία και με την χρήση των ενσωματωμένων βιβλιοθηκών ευρέως γνωστών γλωσσών προγραμματισμού (πχ Python). | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τα ελεγμένα εργαλεία της εφαρμογής που θα εγκατασταθούν ως τελική έκδοση για λειτουργία, θα δοθούν με ανοιχτό ευανάγνωστο κώδικα και με ενσωματωμένες παρατηρήσεις/διευκρινίσεις (comments/ help) ώστε να είναι άμεση η πρόσβαση στον κώδικα από τους διαχειριστές για μελλοντικές αλλαγές και προσθήκες. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να αποτελείται από σύνολο ειδικών εργαλείων που θα μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους ή σε συνδυασμό για την εκτέλεση των παρακάτω λειτουργειών (ένα εργαλείο για κάθε λειτουργία). | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Δημιουργία νέου shapefile (δέσμη αρχείων) από επιλεγμένο αρχείο csv το οποίο θα περιέχει πληροφορίες σημειακών στοιχείων με συντεταγμένες και περιγραφικά δεδομένα συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας/τύπου κάθε σημειακού στοιχείου. Στη δέσμη των αρχείων του shapefile που θα δημιουργείται θα περιλαμβάνεται το αρχείο γεωαναφοράς (prj file) και το συνοδευτικό αρχείο συμβολισμού των σημειακών στοιχείων στο περιβάλλον desktop GIS. Για την ονοματολογία του νέου αρχείου shapefile που θα δημιουργείται θα παρασχεθούν αναλυτικές οδηγίες από την Αναθέτουσα αρχή. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Αναθεώρηση υπάρχοντος αρχείου σημειακών στοιχείων shapefile από επιλεγμένο από τον χρήστη αρχείο ascii csv, με την πρόσθεση νέων σημειακών στοιχείων και την αποθήκευση του ως αναθεωρημένη έκδοση. Για την ονοματολογία των αναθεωρημένων αρχείων shapefile που θα δημιουργούνται με τη διαδικασία αυτή, θα παρασχεθούν αναλυτικές οδηγίες από το ΚΕΜΕΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Συνδυασμό επιλεγμένων θεματικών επιπέδων ενός ή περισσότερων κινδύνων πλεγματικής [raster] ή διανυσματικής (vector) μορφής , με επιλεγμένο διανυσματικό σημειακό αρχείο (assets layer) για την εκτίμηση του επιπέδου κινδύνου του (hazard/thread level) και κατόπιν την εκτίμηση της επικινδυνότητας (risk ) κάθε συγκεκριμένου σημείου (asset) με βάση την τιμή κινδύνου που θα αντιστοιχεί στην θέση του asset και τον πίνακα επικινδυνότητας που θα παρέχεται σε ένα συσχετιζόμενο αρχείο μορφής excel που θα αντιστοιχεί στον τύπο του asset όπως αυτός θα περιγράφεται σε ειδικό πεδίο (attribute field) του πίνακα χαρακτηριστικών (attribute table) του θεματικού επιπέδου. Οπτικοποίηση του επιπέδου επικινδυνότητας (risk level) με κατάλληλο χρωματικό κώδικα ή/και προκαθορισμένα σύμβολα στο χαρτογραφικό περιβάλλον του 2D και 3D του desktop GIS. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να έχει δυνατότητα εξαγωγής των επεξεργασμένων δεδομένων για δημοσίευση του στο CLOUD GIS ώστε το αποτέλεσμα εκτέλεσης του κάθε εργαλείου να οπτικοποιείται με κατάλληλο χρωματικό κώδικα στον διαδραστικό χάρτη του CLOUD GIS. | ΝΑΙ |  |  |

ΕΙΔΟΣ 2: CLOUD GIS

Λογισμικό CLOUD GIS με τις ακόλουθες δυνατότητες:

| ΕΙΔΟΣ 2: Προδιαγραφές CLOUD GIS |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Να παρασχεθούν τρείς (3) συνολικά ονομαστικοί χρήστες με δικαιώματα editing για 3 χρόνια από τη συμβασιοποίηση που θα διαθέτουν δυνατότητες με βάση τις κάτωθι απαιτήσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Παροχή υπηρεσίας για τη γεωκωδικοποίηση διευθύνσεων, αντίστροφη γεωκωδικοποίησης και μαζική γεωκωδικοποίησης (batch geocoding) π.χ. μέσω αρχείου CSV. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Παροχή υπηρεσίας για τη δρομολόγηση και εύρεση κοντινότερης διαδρομής και περιοχών εξυπηρέτησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Παροχή έτοιμων υποβάθρων (Topographic, Imagery, Streets κ.λ.π) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Παροχή online εργαλείων analysis | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Παροχή online διαδικτυακής πύλης για το διαμοιρασμό, την αναζήτηση και χρήση GIS περιεχομένου, τη δημιουργία και αποθήκευση δισδιάστατων και τρισδιάστατων διαδικτυακών χαρτών και εφαρμογών, καθώς και τη διαχείριση χρηστών, περιεχομένου και στατιστικών χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Δυνατότητα χρήσης έτοιμων εφαρμογών για αναζήτηση, επισκόπηση και διαμοιρασμό διαδικτυακών χαρτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Δυνατότητα χρήσης έτοιμων templates για τη δημιουργία web εφαρμογών. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Δυνατότητα χρήσης εργαλείου δημιουργίας εφαρμογών σε τεχνολογία HTML και Javascript. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Δυνατότητα χρήση Smartphones / tablets για συλλογή και ενημέρωση γεωγραφικών δεδομένων στο πεδίο (connected/disconnected) σε περιβάλλον iOS, Android, Windows. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Δυνατότητα συλλογής νέων γεωγραφικών δεδομένων με χρήση χαρτών ή GPS, επισύναψη φωτογραφιών, βίντεο και χρήση έξυπνων φορμών για την εισαγωγή περιγραφικών δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Δυνατότητα χρήσης custom υποβάθρων για τη συλλογή δεδομένων στο πεδίο. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Δυνατότητα αναζήτησης διευθύνσεων ή περιοχών. Επιπλέον παρακολούθηση περιοχών επίσκεψης για τη διευκόλυνση των εργασιών πεδίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Δυνατότητα άμεσου συγχρονισμού των δεδομένων μεταξύ γραφείου και πεδίου σε πραγματικό χρόνο ή καιoffline. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Δυνατότητα πλήρους εποπτείας στο πεδίο με δυναμικούς ηλεκτρονικούς χάρτες. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Δυνατότητα παρακολούθησης εργασιών και γεγονότων, συνεργείων πεδίου, και εποπτείας της κατάστασης και της απόδοσης των καθημερινών εργασιών. | NAI |  |  |
| 17 | Δυνατότητα ενσωμάτωσης γεωγραφικής πληροφορίας και λειτουργικότητας σε Business Intelligence συστήματα όπως Microsoft Power BI και SharePoint, για ενίσχυση της επιχειρηματικής λήψης αποφάσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Δυνατότητα χρήσης διαδραστικών χαρτών στο περιβάλλον εργασίας του Microsoft Excel ή ισοδύναμο και δυνατότητα παρουσίασής τους στο Microsoft PowerPoint ή ισοδύναμο. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Δυνατότητα χρήσης δωρεάν εφαρμογής για παρουσίαση και εξερεύνηση δισδιάστατων (2D) και τρισδιάστατων (3D) δεδομένων όπως KML, ΚΜΖ, 3D θεματικά επίπεδα (shapefiles), σύνδεση με GISServices, κ.ά. | NAI |  |  |
| 20 | Να παρασχεθούν 5 επιπλέον ετήσιες άδειες για ονομαστικούς χρήστες με δικαιώματα Viewer για 3 χρόνια από τη συμβασιοποίηση. | ΝΑΙ |  |  |

ΕΙΔΟΣ 3: GIS Desktop Standard

Λογισμικό desktop GIS ενιαίας πλατφόρμας κατάλληλο για ανάπτυξη εφαρμογών, δημιουργία, επεξεργασία, παρουσίαση και ανάλυση χωρικών και περιγραφικών δεδομένων, με τις κάτωθι δυνατότητες:

| ΕΙΔΟΣ 3: Προδιαγραφές GIS Desktop Standard |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | 1 floating άδεια | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Εύρεση τοποθεσίας με Χ, Υ ή γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος σε ένα χάρτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Δυνατότητα σύγκρισης αλληλεπικαλυπτόμενων επιπέδων είτε με ορισμό διαφάνειας είτε με χρήση swipe. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Δυνατότητα ανάγνωσης επισυναπτόμενων αρχείων attachments, όπως π.χ. εικόνες, αρχεία κειμένου, PDFs, κ.ά. που να είναι αποθηκευμένα στις γεωγραφικές οντότητες ως ιδιότητες. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Δυνατότητα μέτρησης αποστάσεων και περιοχών σε μονάδες επιλογής του χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Εύρεση διευθύνσεων και περιοχών χρησιμοποιώντας διαδικτυακή υπηρεσία γεωκωδικοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Δυνατότητα γεωκωδικοποίησης διευθύνσεων, αντίστροφης γεωκωδικοποίησης και μαζικής γεωκωδικοποίησης (batch geocoding). | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Δημιουργία περιγραφικών ερωτημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Δημιουργία χωρικών ερωτημάτων με δυνατότητα επιλογής μεθόδου αναζήτησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Φιλτράρισμα των δεδομένων που εμφανίζονται σε ένα χάρτη βάσει κριτηρίων που ορίζει ο χρήστης. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Flash, ζουμ σε, μετακίνηση σε, επιλογή, και εμφάνιση των μεμονωμένων χαρακτηριστικών σε ένα χάρτη με βάση μια εγγραφή στον πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Δυνατότητα ταξινόμησης των δεδομένων ενός πίνακα με πολλαπλά πεδία. Αλλαγή σειράς πεδίων, μεγέθους και απόκρυψη πεδίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Άνοιγμα πολλών πινάκων στο ίδιο παράθυρο σε διαφορετικά Tabs. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Δημιουργία γραφήματος (να υποστηρίζει όλους τους τύπους γράφηματων). | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Δημιουργία αναφορών. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Δυνατότητα ένωσης πινάκων και επικύρωσης δεδομένων στους πίνακες προς συνένωση, με σκοπό την αποφυγή σφαλμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Προσθήκη δεδομένων υποβάθρου και χωρικών δεδομένων από διαδικτυακές υπηρεσίες συμβατές με το προσφερόμενο desktop GIS. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Δυνατότητα On-the-fly προβολής όλων των δεδομένων (vector και raster) στο σύστημα του χάρτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Δημιουργία κανάβων Graticules, Measured Grids and Reference Grids. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Δημιουργία χαρτών αναφοράς για άλλα δεδομένα (Reference και Overview Maps). | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Τεχνικές ταξινόμησης των χωρικών δεδομένων βάσει των ποσοτικών ή και των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών για τη δημιουργία θεματικών χαρτών. Να υποστηρίζει όλους τους τύπους της θεματικής χαρτογραφίας: Unique Value, Graduated Colors or Symbols, Dot Density Mapping, Chart Mapping Including Pie και Bar Chart. | NAI |  |  |
| 22 | Πρόσβαση σε περισσότερα από 15000 προκαθορισμένα σύμβολα και δυνατότητα αναζήτησης συμβόλων με χρήση tags. | NAI |  |  |
| 23 | Δυνατότητα μετατροπής γραφικών (σημεία, γραμμές, πολύγωνα, κείμενο) σε Features. | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Δημιουργία δυναμικών ετικετών On- the-fly με αυτόματη ανίχνευση συγκρούσεων για την τοποθέτηση των ετικετών. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Κανόνες τοποθέτησης ετικετών για τον καθορισμό προτεραιότητας εμφάνισης ετικετών μεταξύ των επιπέδων. | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Δυνατότητα δημιουργίας σημειώσεων (annotations) από τις ετικέτες και αποθήκευση τους στο χάρτη ή σε βάση. | NAI |  |  |
| 27 | Υποστήριξη χρονικά μεταβαλλόμενων δεδομένων με δημιουργία χρονοσειρών ή χάρτη κινούμενων εικόνων των χρονικά μεταβαλλόμενων δεδομένων (animation). Δυνατότητα εξαγωγής σε βίντεο. | NAI |  |  |
| 28 | Δημιουργία και διαχείριση καταλόγων δεδομένων πλεγματικού τύπου (raster) σε γεωγραφική βάση δεδομένων αποθηκευμένη σε RDBMS. | NAI |  |  |
| 29 | Δυνατότητα προσθήκης Microsoft SQL Server Express Instance ή ισοδύναμο για την αποθήκευση χωρικών δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Εργαλεία γεωγραφικής επεξεργασίας και ανάλυσης θεματικών επιπέδων (ανάλυση εγγύτητας, επικαλύψεων, κλπ.). | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Υποστήριξη Γεωγραφικών Συστημάτων συντεταγμένων και Προβολικών Συστημάτων συντεταγμένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Δυνατότητα δημιουργίας custom Coordinate Transformations. | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Δυνατότητα εκτύπωσης χαρτών με χρήση Windowsκαι Post Script drivers | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Δυνατότητα ανάλυσης του χάρτη για εντοπισμό πιθανών λαθών και μη υποστηριζόμενου περιεχομένου, καθώς και συμβουλές για τη βελτίωση της απόδοσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Δυνατότητα δημιουργίας map books. | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | Δυνατότητα δημιουργίας στατικών χαρτοσυνθέσεων υποβάθρου. | NAI |  |  |
| 37 | Εξαγωγή χαρτών σε τύπους δεδομένων όπως jpg, tiff, bmp, gif, png, emf, svg, eps, pdf κ.ά. | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | Ενσωμάτωση δεδομένων και χάρτη σε ένα νέο αρχείο με σκοπό τη διαμοίραση. | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | Δυνατότητα διαμοίρασης χάρτη ως υπηρεσία στο CLOUD GIS. | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | Αυτοματοποίηση ροών εργασίας κατά τη δημιουργία ενός χάρτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | Υποστήριξη περιβαλλόντων script προγραμματισμού σε Python. | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | Δυνατότητα ανάγνωσης διανυσματικών δεδομένων, όπως Geodatabase, Shapefiles, ArcInfo Coverages, PC ArcInfo Coverages, DXF, DWG, DGN, SDC, VPF, ArcGIS Server Services, ArcIMS Services, ArcGIS Server Feature Services, OGC Web Coverage Service (WCS), OGC Web Map Server (WMS),OGC GML Simple Features, OGC GML Web Feature Service Access for Simple Features-Based Services. | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | Δυνατότητα ανάγνωσης δεδομένων πλεγματικού τύπου: ADRG, BIL, BIP, BSQ, BAG, BigTIFF, BT, BMP, BSB, CADRG, CEOS (SAR), CIB, DIB, DIGEST, ASRP, UTMUSRP, UPSUSRP, DIMAP, DTED (levels 0,1,2), Geodatabase Raster, GeoTIFF, FST, ENVI, ESRIGRID, ERDASIMAGINE, ECRG, ESAT, ECW, FLT, GDAL, GXF-3, VRT, GRIB, HDF, HGT, RST, NITF, Intergraph Raster Files (CIT, COT), IMG/LBL, LAN, Quick Bird Satellite, LAS (LidarDataFiles), LAS Dataset, LASZ, RAW, RPFJPEG, Raster Catalog, SPOT Satellites, JFIF, MrSid, NITF, SDTS, SRTM. | ΝΑΙ |  |  |
| 44 | Δυνατότητα εισαγωγής CAD αρχείων (DXF, DGN) σε γεωγραφική βάση δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 45 | Άμεση χρήση CAD δεδομένων για επισκόπηση, αναζητήσεις και ανάλυση. | ΝΑΙ |  |  |
| 46 | Συνεργασία με λογισμικό συλλογής δεδομένων πεδίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 47 | Να διαθέτει προηγμένα εργαλεία χαρτογραφικής επεξεργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 48 | Δημιουργία κανόνων που χειρίζονται δυναμικά την γεωμετρία και το συμβολισμό ενός feature. | ΝΑΙ |  |  |
| 49 | Δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών αναπαραστάσεων των GIS χαρακτηριστικών σε μια γεωβάση για χρήση σε διαφορετικά είδη χαρτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 50 | Δημιουργία multi-part features (σημεία, γραμμές, πολύγωνα). Δυνατότητα μετατροπής τους σε singlepart. | ΝΑΙ |  |  |
| 51 | Γενίκευση σχήματος (ομαλοποίηση, απλοποίηση) γραμμικών οντοτήτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 52 | Δυνατότητα ταύτισης ορίων διαφορετικών επιπέδων εφόσον εμπίπτουν σε καθορισμένη x, y ανοχή. | ΝΑΙ |  |  |
| 53 | Ταυτόχρονη επανασχεδίαση κοινών ακμών μεταξύ χωρικών στοιχείων. | ΝΑΙ |  |  |
| 54 | Δυνατότητα Split by attributes. | ΝΑΙ |  |  |
| 55 | Δυνατότητα αγκίστρωσης (snapping) κατά την επεξεργασία των χωρικών στοιχείων ακόμη και σε πολλαπλά θεματικά επίπεδα και δυνατότητα ρύθμισης των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος snapping. | ΝΑΙ |  |  |
| 56 | Δυνατότητα δημιουργίας map topology, ώστε να γίνεται ταυτόχρονη επεξεργασία χαρακτηριστικών που η γεωμετρία τους συμπίπτει. | ΝΑΙ |  |  |
| 57 | Εμφάνιση και διαχείριση Linear Referencing δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 58 | Χωρική Αναφορά δεδομένων εικόνας (Γεωαναφορά ) και δημιουργία νέας εικόνας με χωρική αναφορά ή αποθήκευση των πληροφοριών αναφοράς με την αρχική εικόνα. | ΝΑΙ |  |  |
| 59 | Αυτόματη ή ημι-αυτόματη διανυσματοποίηση δεδομένων πλεγματικού τύπου 1bit ή 8bit. Δυνατότητα snapping σε δεδομένα πλεγματικού τύπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 60 | Εργαλεία επεξεργασίας των δεδομένων πλεγματικού τύπου για την εισαγωγή τους στη διαδικασία αυτόματης διανυσματοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 61 | Ορισμός κανόνων επικύρωσης για χωρικά και περιγραφικά δεδομένα. | ΝΑΙ |  |  |
| 62 | Δημιουργία και επεξεργασία χωρικών σχέσεων μεταξύ χωρικών επιπέδων σε βάση. | ΝΑΙ |  |  |
| 63 | Δημιουργία και διαχείριση τοπολογίας. Δυνατότητα ορισμού τοπολογικών κανόνων τόσο μεταξύ των στοιχείων ενός θεματικού επιπέδου, όσο και μεταξύ διαφορετικών θεματικών επιπέδων. | ΝΑΙ |  |  |
| 64 | Εργαλεία εντοπισμού και διόρθωσης της τοπολογίας βάσει επιλεγμένων τοπολογικών κανόνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 65 | Δυνατότητα τοπικού ελέγχου της ισχύος των τοπολογικών κανόνων σε περιοχή που ορίζει ο χρήστης. | ΝΑΙ |  |  |
| 66 | Δημιουργία και διαχείριση τοπολογίας γεωμετρικού δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| 67 | Κανόνες σύνδεσης μεταξύ των στοιχείων δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| 68 | Ειδικά εργαλεία επεξεργασίας στοιχείων δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| 69 | Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης κειμένου τύπου annotation άμεσα συνδεδεμένου με το χωρικό στοιχείο (feature linked annotation). | ΝΑΙ |  |  |
| 70 | Δυνατότητα δημιουργίας αρχείου άδειας σε γεωβάση για προστασία των δεδομένων και ορισμό χρονικών ορίων για τη χρήση των δεδομένων στο αρχείο της γεωβάσης που μοιράζεστε με άλλους χρήστες. | ΝΑΙ |  |  |
| 71 | Δημιουργία μεταδεδομένων και παρουσίασης τους με τη χρήση διαφορετικών μορφών (υποστήριξη ISO 19139). | ΝΑΙ |  |  |
| 72 | Import/Export Metadata. | ΝΑΙ |  |  |
| 73 | Orthorectify On-the-Fly. | ΝΑΙ |  |  |
| 74 | On-the-Fly Panchromatic Sharpening. | ΝΑΙ |  |  |
| 75 | On-the-Fly Hillshade Effect για ψηφιακά μοντέλα εδάφους. | ΝΑΙ |  |  |
| 76 | Δημιουργία Raster Mosaics. | ΝΑΙ |  |  |
| 77 | Να παρέχει για κάθε άδεια Desktop GIS τη δυνατότητα πρόσβασης σε cloud-based υπηρεσίες σε ένα ονομαστικό χρήστη στα πλαίσια της εγγύησης/συντήρησης του λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 78 | Δυνατότητα ταυτόχρονης εγκατάστασης λογισμικού που να παρέχει Προβολή 2D και 3D σε ενιαίο περιβάλλον για παρουσίαση και επεξεργασία δεδομένων Δυνατότητα δημιουργίας πολλών χαρτών και χαρτοσυνθέσεων (layouts) στο ίδιο project Δυνατότητα σύνδεσης των δισδιάστατων και τρισδιάστατων όψεων των δεδομένων για παράλληλη πλοήγηση Δυνατότητα δημιουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών (webservices) για δισδιάστατα (2D) και τρισδιάστατα (3D) δεδομένα. | ΝΑΙ |  |  |

ΕΙΔΟΣ 4: GIS Desktop Επίπεδου Advanced

Λογισμικό Desktop GIS ενιαίας πλατφόρμας κατάλληλο για ανάπτυξη εφαρμογών, δημιουργία, επεξεργασία, παρουσίαση και ανάλυση χωρικών και περιγραφικών δεδομένων, με τις κάτωθι δυνατότητες:

| ΕΙΔΟΣ 4: Προδιαγραφές GIS Desktop Επιπέδου Advanced |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | 1 floating άδεια | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Εύρεση τοποθεσίας με Χ, Υ ή γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος σε ένα χάρτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Δυνατότητα σύγκρισης αλληλεπικαλυπτόμενων επιπέδων είτε με ορισμό διαφάνειας είτε με χρήση swipe. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Δυνατότητα ανάγνωσης επισυναπτόμενων αρχείων-attachments, όπως π.χ. εικόνες, αρχεία κειμένου, PDFs, κ.ά. που να είναι αποθηκευμένα στις γεωγραφικές οντότητες ως ιδιότητες. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Δυνατότητα μέτρησης αποστάσεων και περιοχών σε μονάδες επιλογής του χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Εύρεση διευθύνσεων και περιοχών χρησιμοποιώντας διαδικτυακή υπηρεσία γεωκωδικοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Δυνατότητα γεωκωδικοποίησης διευθύνσεων, αντίστροφης γεωκωδικοποίησης και μαζικής γεωκωδικοποίησης (batch geocoding). | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Δημιουργία περιγραφικών ερωτημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Δημιουργία χωρικών ερωτημάτων με δυνατότητα επιλογής μεθόδου αναζήτησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Φιλτράρισμα των δεδομένων που εμφανίζονται σε ένα χάρτη βάσει κριτηρίων που ορίζει ο χρήστης. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Flash, ζουμ σε, μετακίνηση σε, επιλογή, και εμφάνιση των μεμονωμένων χαρακτηριστικών σε ένα χάρτη με βάση μια εγγραφή στον πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Δυνατότητα ταξινόμησης των δεδομένων ενός πίνακα με πολλαπλά πεδία. Αλλαγή σειράς πεδίων, μεγέθους και απόκρυψη πεδίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Άνοιγμα πολλών πινάκων στο ίδιο παράθυρο σε διαφορετικά Tabs. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Δημιουργία γραφήματος (να υποστηρίζει όλους τους τύπους γραφημάτων). | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Δημιουργία αναφορών. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Δυνατότητα ένωσης πινάκων και επικύρωσης δεδομένων στους πίνακες προς συνένωση, με σκοπό την αποφυγή σφαλμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Προσθήκη δεδομένων υποβάθρου και χωρικών δεδομένων από διαδικτυακές υπηρεσίες συμβατές με το προσφερόμενο Desktop GIS. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Δυνατότητα On-the-fly προβολής όλων των δεδομένων (vector και raster) στο σύστημα του χάρτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Δημιουργία κανάβων Graticules, Measured Grids and Reference Grids. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Δημιουργία χαρτών αναφοράς για άλλα δεδομένα (Reference και Overview Maps). | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Τεχνικές ταξινόμησης των χωρικών δεδομένων βάσει των ποσοτικών ή και των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών για τη δημιουργία θεματικών χαρτών. Να υποστηρίζει όλους τους τύπους της θεματικής χαρτογραφίας, Unique Value, Graduated Colors or Symbols, Dot Density Mapping, Chart Mapping Including Pie και Bar Chart. | NAI |  |  |
| 22 | Πρόσβαση σε περισσότερα από 19500 προκαθορισμένα σύμβολα και δυνατότητα αναζήτησης συμβόλων με χρήση tags. | NAI |  |  |
| 23 | Δυνατότητα μετατροπής γραφικών (σημεία, γραμμές, πολύγωνα, κείμενο) σε Features. | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Δημιουργία δυναμικών ετικετών On- the-fly με αυτόματη ανίχνευση συγκρούσεων για την τοποθέτηση των ετικετών. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Κανόνες τοποθέτησης ετικετών για τον καθορισμό προτεραιότητας εμφάνισης ετικετών μεταξύ των επιπέδων. | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Δυνατότητα δημιουργίας annotationsαπό τις ετικέτες και αποθήκευση τους στο χάρτη ή σε βάση. | NAI |  |  |
| 27 | Υποστήριξη χρονικά μεταβαλλόμενων δεδομένων με δημιουργία χρονοσειρών, ή χάρτη κινούμενων εικόνων των χρονικά μεταβαλλόμενων δεδομένων (animation). Δυνατότητα εξαγωγής σε βίντεο. | NAI |  |  |
| 28 | Δημιουργία και διαχείριση καταλόγων δεδομένων πλεγματικού τύπου σε γεωγραφική βάση δεδομένων αποθηκευμένη σε RDBMS. | NAI |  |  |
| 29 | Δυνατότητα προσθήκης Microsoft SQL Server Express Instance ή ισοδύναμο για την αποθήκευση χωρικών δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Εργαλεία γεωγραφικής επεξεργασίας και ανάλυσης θεματικών επιπέδων (ανάλυση εγγύτητας, επικαλύψεων, κλπ.). | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Υποστήριξη Γεωγραφικών Συστημάτων συντεταγμένων και Προβολικών Συστημάτων συντεταγμένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Δυνατότητα δημιουργίας custom Coordinate Transformations. | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Δυνατότητα εκτύπωσης χαρτών με χρήση Windows και Post Script drivers. | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Δυνατότητα ανάλυσης του χάρτη για εντοπισμό πιθανών λαθών και μη υποστηριζόμενου περιεχομένου, καθώς και συμβουλές για τη βελτίωση της απόδοσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Δυνατότητα δημιουργίας map books. | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | Δυνατότητα δημιουργίας στατικών χαρτοσυνθέσεων για χρήση ως υπόβαθρο. | NAI |  |  |
| 37 | Εξαγωγή χαρτών σε τύπους δεδομένων, όπως jpg, tiff, bmp, gif, png, emf, svg, eps, pdf κ.ά. | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | Ενσωμάτωση δεδομένων και χάρτη σε ένα νέο αρχείο με σκοπό τη διαμοίραση. | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | Δυνατότητα διαμοίρασης χάρτη ως υπηρεσία στο cloud. | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | Αυτοματοποίηση ροών εργασίας κατά τη δημιουργία ενός χάρτη με χρήση python scripting. | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | Υποστήριξη περιβαλλόντων script προγραμματισμού σε Python. | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | Δυνατότητα ανάγνωσης διανυσματικών δεδομένων, όπως Geodatabase, Shapefiles, ArcInfo Coverages, PC ArcInfo Coverages, DXF, DWG, DGN, SDC, VPF, ArcGIS Server Services, ArcIMS Services, ArcGIS Server Feature Services, OGC Web Coverage Service (WCS), OGC Web Map Server (WMS),OGC GML Simple Features, OGC GML Web Feature Service Access for Simple Features-Based Services. | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | Δυνατότητα ανάγνωσης δεδομένων πλεγματικού τύπου: ADRG, BIL, BIP, BSQ, BAG, BigTIFF, BT, BMP, BSB, CADRG, CEOS (SAR), CIB, DIB, DIGEST, ASRP, UTMUSRP, UPSUSRP, DIMAP, DTED (levels 0,1,2), GeodatabaseRaster, GeoTIFF, FST, ENVI, ESRIGRID, ERDASIMAGINE, ECRG, ESAT, ECW, FLT, GDAL, GXF-3, VRT, GRIB, HDF, HGT, RST, NITF, IntergraphRasterFiles (CIT, COT), IMG/LBL, LAN, QuickBirdSatellite, LAS (LidarDataFiles), LASDataset, LASZ, RAW, RPFJPEG, Raster Catalog, SPOT Satellites,JFIF, MrSid, NITF, SDTS, SRTM. | ΝΑΙ |  |  |
| 44 | Δυνατότητα εισαγωγής CAD αρχείων (DXF, DGN) σε γεωγραφική βάση δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 45 | Άμεση χρήση CAD δεδομένων για επισκόπηση, αναζητήσεις και ανάλυση. | ΝΑΙ |  |  |
| 46 | Συνεργασία με λογισμικό συλλογής δεδομένων πεδίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 47 | Να διαθέτει προηγμένα εργαλεία χαρτογραφικής επεξεργασίας, όπως δημιουργία overpass, δημιουργία underpass, disperse markers. | ΝΑΙ |  |  |
| 48 | Δημιουργία κανόνων που χειρίζονται δυναμικά τη γεωμετρία και το συμβολισμό ενός feature. | ΝΑΙ |  |  |
| 49 | Δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών αναπαραστάσεων των GIS features σε μια γεωβάση για χρήση σε διαφορετικά είδη χαρτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 50 | Δημιουργία multipart features (σημεία, γραμμές, πολύγωνα). Δυνατότητα μετατροπής τους σε singlepart. | ΝΑΙ |  |  |
| 51 | Γενίκευση σχήματος (ομαλοποίηση, απλοποίηση) γραμμικών οντοτήτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 52 | Προχωρημένα εργαλεία διαχείρισης χωρικών στοιχείων, όπως μετατροπή χωρικών στοιχείων από μια γεωμετρία σε άλλη. | ΝΑΙ |  |  |
| 53 | Δυνατότητα μετασχηματισμού χωρικών στοιχείων (transformation) με δυνατότητα προϋπολογισμού των σφαλμάτων μετασχηματισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 54 | Δυνατότητα σύγκρισης δεδομένων για ανίχνευση αλλαγών στα χωρικά ή στα περιγραφικά δεδομένα. | ΝΑΙ |  |  |
| 55 | Δυνατότητα μεταφοράς περιγραφικών χαρακτηριστικών από ένα στοιχείο σε άλλο ή από μια κλάση στοιχείων σε άλλη. | ΝΑΙ |  |  |
| 56 | Δυνατότητα δημιουργίας Thiessen πολυγώνων | ΝΑΙ |  |  |
| 57 | Δυνατότητα ταύτισης ορίων διαφορετικών επιπέδων εφόσον εμπίπτουν σε καθορισμένη x, y απόσταση. | ΝΑΙ |  |  |
| 58 | Ταυτόχρονη επανασχεδίαση κοινών ακμών μεταξύ χωρικών στοιχείων. | ΝΑΙ |  |  |
| 59 | Δυνατότητα αγκίστρωσης (snapping) κατά την επεξεργασία των χωρικών στοιχείων ακόμη και σε πολλαπλά θεματικά επίπεδα και δυνατότητα ρύθμισης των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος snapping. | ΝΑΙ |  |  |
| 60 | Δυνατότητα δημιουργίας map topology, ώστε να γίνεται ταυτόχρονη επεξεργασία χαρακτηριστικών που η γεωμετρία τους συμπίπτει. | ΝΑΙ |  |  |
| 61 | Εμφάνιση και διαχείριση Linear Referencing δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 62 | Χωρική Αναφορά δεδομένων εικόνας (Γεωαναφορά ) και δημιουργία νέας εικόνας με χωρική αναφορά ή αποθήκευση των πληροφοριών αναφοράς με την αρχική εικόνα. | ΝΑΙ |  |  |
| 63 | Αυτόματη ή ημιαυτόματη διανυσματοποίηση δεδομένων πλεγματικού τύπου 1bit ή 8bit. Δυνατότητα snapping σε δεδομένα πλεγματικού τύπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 64 | Εργαλεία επεξεργασίας των δεδομένων πλεγματικού τύπου για την εισαγωγή τους στη διαδικασία αυτόματης διανυσματοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 65 | Ορισμός κανόνων επικύρωσης για χωρικά και περιγραφικά δεδομένα. | ΝΑΙ |  |  |
| 66 | Δημιουργία και επεξεργασία χωρικών σχέσεων μεταξύ χωρικών επιπέδων σε βάση. | ΝΑΙ |  |  |
| 67 | Δημιουργία και διαχείριση τοπολογίας. Δυνατότητα ορισμού τοπολογικών κανόνων τόσο μεταξύ των στοιχείων ενός θεματικού επιπέδου όσο και μεταξύ διαφορετικών θεματικών επιπέδων. | ΝΑΙ |  |  |
| 68 | Εργαλεία εντοπισμού και διόρθωσης της τοπολογίας βάσει επιλεγμένων τοπολογικών κανόνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 69 | Δυνατότητα τοπικού ελέγχου της ισχύος των τοπολογικών κανόνων σε περιοχή που ορίζει ο χρήστης. | ΝΑΙ |  |  |
| 70 | Δημιουργία και διαχείριση τοπολογίας γεωμετρικού δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| 71 | Κανόνες σύνδεσης μεταξύ των στοιχείων δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| 72 | Ειδικά εργαλεία επεξεργασίας στοιχείων δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| 73 | Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης κειμένου τύπου annotation άμεσα συνδεδεμένου με το χωρικό στοιχείο (feature linked annotation). | ΝΑΙ |  |  |
| 74 | Δυνατότητα δημιουργίας αρχείου άδειας σε γεωβάση για προστασία των δεδομένων και ορισμό χρονικών ορίων για τη χρήση των δεδομένων στο αρχείο της γεωβάσης που μοιράζονται με άλλους χρήστες. | ΝΑΙ |  |  |
| 75 | Δημιουργία μεταδεδομένων και παρουσίασης τους με τη χρήση διαφορετικών μορφών (υποστήριξη ISO 19139). | ΝΑΙ |  |  |
| 76 | Import/Export Metadata. | ΝΑΙ |  |  |
| 77 | Orthorectify On-the-Fly. | ΝΑΙ |  |  |
| 78 | On-the-Fly Panchromatic Sharpening. | ΝΑΙ |  |  |
| 79 | On-the-Fly Hillshade Effect για ψηφιακά μοντέλα εδάφους. | ΝΑΙ |  |  |
| 80 | Δημιουργία Raster Mosaics. | ΝΑΙ |  |  |
| 81 | Να παρέχει για κάθε άδεια Desktop GIS τη δυνατότητα πρόσβασης σε cloud based υπηρεσίες σε ένα ονομαστικό χρήστη στα πλαίσια της εγγύησης / συντήρησης του λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 82 | Δυνατότητα ταυτόχρονης εγκατάστασης λογισμικού που να παρέχει Προβολή 2D και 3D σε ενιαίο περιβάλλον για παρουσίαση και επεξεργασία δεδομένων Δυνατότητα δημιουργίας πολλών χαρτών και χαρτοσυνθέσεων (layouts) στο ίδιο project Δυνατότητα σύνδεσης των δισδιάστατων και τρισδιάστατων όψεων των δεδομένων για παράλληλη πλοήγηση Δυνατότητα δημιουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) για δισδιάστατα (2D) και τρισδιάστατα (3D) δεδομένα. | ΝΑΙ |  |  |

ΕΙΔΟΣ 5: Επέκταση GIS Desktop Λογισμικού για χωρικές αναλύσεις

| ΕΙΔΟΣ 5: Προδιαγραφές Λογισμικού Επέκτασης GIS Desktop για χωρικές αναλύσεις |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Μία (1) floating άδεια | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Το λογισμικό για λόγους ευχρηστίας και στα πλαίσια του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας θα πρέπει να αποτελεί επέκταση των προσφερόμενων desktop λογισμικών GIS. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Θα παρέχει εργαλεία δημιουργίας μοντέλων καταλληλότητας για την επιλογή θέσεων ειδικής χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Θα επιτρέπει την ανάλυση επιφανειών. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Θα παρέχει εργαλεία για την ανάλυση αποστάσεων λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία κόστους για τον υπολογισμό των συντομότερων ή καταλληλότερων αποστάσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Θα παρέχει ειδικά εργαλεία για τον υπολογισμό της πυκνότητας και την εξαγωγή τους σε raster μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Θα παρέχει εργαλεία παρεμβολής επιφανειών όπως IDW, Kriging, Natural Neighbour, Spline, Spline with Barriers, Topo To Raster, Trend. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Θα παρέχει εργαλεία υδρολογικής ανάλυσης και υπόγειας υδρολογικής ανάλυσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Θα επιτρέπει την στατιστική ανάλυση των χωρικών δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη «τοπικές» και «γειτονικές» τιμές καθώς και τιμές «ζώνης». | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Θα παρέχει εργαλεία για τον υπολογισμό νέων εξαγόμενων τιμών πλεγματικών δεδομένων με χρήση μαθηματικών και λογικών τελεστών, συνδυάζοντας πολλαπλά δεδομένα, κάνοντας χρήση βαρών και συσχετίσεων (Μap algebra). | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Θα επιτρέπει την εξαγωγή ενός υποσύνολου των κελιών από ένα πλεγματικό αρχείο είτε με βάση τα χαρακτηριστικά ή τη χωρική θέση. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Θα επιτρέπει την εξαγωγή των τιμών πολλαπλών πλεγματικών δεδομένων σε σημειακό αρχείο και την αυτόματη ενημέρωση του πίνακα των περιγραφικών του στοιχείων με τις εξαγόμενες τιμές. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Θα παρέχεται ειδική σειρά εργαλείων που θα επιτρέπει την επιβλεπόμενη και μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση εικόνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Θα παρέχονται ειδικά εργαλεία γενίκευσης των πλεγματικών δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Θα επιτρέπει τη χαρτογραφήση και την ανάλυση των επιπτώσεων του ήλιου σε μια γεωγραφική περιοχή για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Θα επιτρέπει τη δημιουργία νέων πλεγματικών δεδομένων (rasters) με βάση συνθήκων ή όρων που ορίζονται σε αρχικά πλεγματικά δεδομένα. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Δυνατότητα μετατροπής διανυσματικών δεδομένων σε πλεγματικού τύπου δεδομένα και αντίστροφα. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Θα παρέχει ειδικό γραφικό εργαλείο στο οποίο θα παρουσιάζονται με απλό και κατανοητό τρόπο, οι διαδικασίες, τα εργαλεία και τα μοντέλα που εφαρμόζονται. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται και η δυνατότητα της παραμετροποίησης των διαδικασιών. | ΝΑΙ |  |  |

ΕΙΔΟΣ 6: Επέκταση GIS Desktop Λογισμικού για τρισδιάστατη απεικόνιση και ανάλυση

| ΕΙΔΟΣ 6: Προδιαγραφές Λογισμικού Επέκτασης GIS Desktop για τρισδιάστατη απεικόνιση και ανάλυση |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Μια (1) floating άδεια | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Το λογισμικό για λόγους ευχρηστίας και στα πλαίσια του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας θα πρέπει να αποτελεί επέκταση των παραπάνω desktop λογισμικών GIS. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Εφαρμογή απεικόνισης, επεξεργασίας και ανάλυσης τρισδιάστατων δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Εφαρμογή απεικόνισης, επεξεργασίας και ανάλυσης τρισδιάστατων δεδομένων σε σφαίρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Εργαλείο μέτρησης απόστασης και ύψους σε τρισδιάστατο περιβάλλον. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Δυνατότητες τρισδιάστατης σχεδίασης (απόδοσης πληροφορίας υψομέτρου). | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εργαλεία για την εμφάνιση δισδιάστατων δεδομένων σε τρισδιάστατα | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Δυνατότητα δημιουργίας τρισδιάστατων μοντέλων συνεχών επιφανειών (Τριγωνικά Ακανόνιστα Δίκτυα) από πολλαπλά δεδομένα εισαγωγής. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Δυνατότητα ενημέρωσης τρισδιάστατων μοντέλων συνεχών επιφανειών (Τριγωνικά Ακανόνιστα Δίκτυα). | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Δυνατότητα επεξεργασίας επιφανειών τριγωνικών ακανόνιστων δικτύων (προσθήκη, αφαίρεση, τροποποίηση των δομικών στοιχείων των ΤΑΔ). | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Εργαλεία για τη δημιουργία κινούμενης εικόνας (Αnimation) με υποστήριξη ελεύθερης πτήσης και πτήσης σε ορισμένη διαδρομή (Flight Path). | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Δυνατότητα δημιουργίας δυναμικά κινούμενης εικόνας για την οπτικοποίηση της μεταβολής των χρονικών δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Δυνατότητα εξαγωγής του αρχείου κινούμενης εικόνας σε διαδοχικές εικόνες. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Δυνατότητα απεικόνισης χρονικών δεδομένων μέσω εφαρμογών τρισδιάστατης απεικόνισης. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Δυνατότητα δημιουργίας γραφημάτων σε τρισδιάστατο περιβάλλον απεικόνισης. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Eργαλεία Ανάλυσης Επιφανειών. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Eργαλεία Παρεμβολής Επιφανειών. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Υποστήριξη λειτουργιών παρεμβολής Kriging και Spline. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Δημιουργία µηκοτοµών μεταξύ δύο σημείων και εμφάνιση των υψομέτρων κατά μήκος της διαδρομή σε διάγραµµα. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Υπολογισµός επιφανειακού µήκους γραμμών λαµβάνοντας υπόψη το ανάγλυφο του εδάφους. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Υπολογισμός εμβαδού και όγκου επιφανειών, πάνω ή κάτω από ένα επίπεδο αναφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Υποστήριξη, δημιουργία και δυνατότητα επεξεργασίας μορφότυπου δεδομένων Terrain. | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Δημιουργία και επεξεργασία τρισδιάστατου κειμένου. | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Δυνατότητα επεξεργασίας τρισδιάστατων στοιχείων σε τρισδιάστατο περιβάλλον εργασίας, με δυνατότητα ενεργοποίησης του περιβάλλοντος αγκίστρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Δυνατότητα επιλογής και αντικατάστασης τρισδιάστατων στοιχείων με τρισδιάστατα μοντέλα όπως SketchUp, COLLADA, OpenFlight, VRML και 3D Studio Max. | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Εργαλεία δημιουργίας και ανάλυσης γραμμής ορίζοντα. | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Δημιουργία και ανάλυση τρισδιάστατων στοιχείων δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Προχωρημένα εργαλεία τρισδιάστατης γεωεπεξεργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Υποστήριξη και επεξεργασία 3Dcity και campus-level δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Δυνατότητα μετατροπής Lidar δεδομένων σε ΤΙΝ. | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Δυνατότητα δημοσίευσης globe services στο διαδίκτυο. | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Δυνατότητα δημιουργίας τρισδιάστατης περιμετρικής ζώνης γύρω από σημειακά ή γραμμικά στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Δυνατότητα μοντελοποίησης των σκιών των αντικειμένων για μία δεδομένη χρονική στιγμή. | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Δυνατότητα δημιουργίας περιγραφικού πίνακα και γραφικού προφίλ γραμμής, για μία ή περισσότερες επιφάνειες (multipatch, raster,TIN, Τerrain) | ΝΑΙ |  |  |